Università degli Studi di Udine

Dottorato di ricerca in Tecnologie chimiche ed energetiche – Tecnologie Chimiche – XXV Ciclo

Tema dell’attività di dottorato di ricerca

EMERGENZA E SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ COMPLESSE

Dottorando: ELIA TOSOLINI

Introduzione

Secondo quanto richiesto dalla direttiva 89/106/CEE, tutte le opere, siano esse di natura civile o industriale, devono soddisfare i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) [1]. Relativamente alla sicurezza in caso di incendio, i RES sono indicati nel documento interpretativo n.2 della direttiva stessa, dove tra le altre, vengono richieste: la limitazione a sviluppo e propagazione di fuoco e fumo all’interno delle opere stesse e alle opere adiacenti, la garanzia dell’evacuazione in totale sicurezza degli occupanti, la sicurezza delle squadre di soccorso [2]. Per soddisfare tali prestazioni, durante la progettazione di un sistema complesso è quindi necessario sia procedere allo studio ingegneristico dell’evento (incendio, esplosione, etc.), sia considerare gli aspetti di gestione sistemica dell’emergenza (a causa della presenza delle persone e delle caratteristiche di straordinarietà dell’evento). Poter garantire (e quindi valutare e progettare) tali requisiti è fondamentale, soprattutto in presenza di attività complesse (attività multifunzionali o con grandi affollamenti) o ad alto rischio (come ad esempio nelle attività industriali normate dalla direttiva 82/501/CEE). In tali scenari le caratteristiche dell’evento incidentale che caratterizza l’emergenza sono determinate dalle complesse interazioni che si sviluppano tra opera-evento-persone [3], eventualmente condizionate dalla presenza di sistemi tecnologici e/o di sostanze pericolose. Per poter soddisfare i RES, risulta pertanto necessario studiare in modo quali-quantitativo la natura e le dinamiche di tali interazioni. Data la loro complessità degli scenari, un approccio che consente tale studio è quello dell’analisi della vulnerabilità, tecnica riconducibile alle logiche di valutazione proprie dell’analisi di rischio, promossa tra le altre anche dalla letteratura internazionale [4]. Tale approccio consente infatti di valutare, la componente fisica e funzionale di un sistema in modo combinato con la comportamentale legata allo human behaviour. L’obiettivo dell’attività di ricerca proposta è quello di elaborare, utilizzando l’approccio dell’analisi della vulnerabilità, strumenti metodologici che consentano di giungere in modo relativamente rapido, flessibile e strutturato a una prima caratterizzazione dell’evento (in termini di avversità) e della sua interazione con le persone in attività complesse. Tali strumenti potranno essere utilizzati sia come strumento di supporto alle decisioni durante la gestione dell’emergenza, sia come strumento di pre-progetto durante le fasi di studio degli eventi con i tradizionali strumenti di modellazione numerica. Lo sviluppo di tali strumenti sarà subordinato a una fase iniziale di acquisizione dei necessari elementi concettuali attraverso lo studio delle avversità (generazione, sviluppo e movimento di fuoco e fumi) utilizzando gli strumenti ingegneristici propri della fluidodinamica (modelli CFD). Sarà poi analizzata in particolare la risposta delle persone a tali avversità (evacuazione), utilizzando sia gli strumenti di modellazione dell’esodo, sia dell’ergonomia in emergenza. La ricerca mira alla quantificazione delle variabili (fisiche e comportamentali) che concorrono a caratterizzare il rapporto tra evento avverso e persone, siano queste occupanti o soccorritori. Per la realizzazione degli obiettivi si ricorrerà anche alla collaborazione con gruppi di lavoro dell’Università degli Studi di Udine sia di strutture di ricerca straniere. Bibliografia Direttiva 89/106/CEE. Direttiva del consiglio del 21 dicembre 1998 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti i prodotti da costruzione. Documento interpretativo n.2 della Direttiva 89/106/CEE. Sicurezza in caso di incendio. Gwynne S., Galea E., Owen M., Lawrence P., Filippidis L., 1999, A review of the methodologies used in the computer simulation of evacuation from the built environment, Building and Environment 34, 741-749. Barry T.F., 2002, Quantitative risk assessment in chemical process industries, SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, Section 5/Chapter 13, Third Edition, Society of Fire Protection Engineers, Bethesda, MD, 2002.

Descrizione di massima dell’attività di ricerca proposta

I anno Approfondimenti teorici studio dello stato dell’arte sulle tecniche dell’analisi di rischio nella FSE studio degli strumenti di simulazione di incendio ed evacuazione studio dell’evacuazione in caso di incendio Approfondimenti applicativi impostazione metodologica dell’analisi della vulnerabilità per il rischio incendio evacuazione in caso di incendio: variabili e loro caratterizzazione II anno Approfondimenti teorici studio degli eventi avversi e loro modellazione Approfondimenti applicativi incendio ed esplosione: variabili e loro caratterizzazione attraverso modelli quantitativi III anno Approfondimenti teorici studio dell’interazione tra eventi avversi e persone (occupanti e soccorritori) e modelli di comportamento Approfondimenti applicativi implementazione degli strumenti metodologici per la caratterizzazione dell’evacuazione e applicazione a scenari caratterizzati dalla presenza di attività complesse

Tutors Stefano Grimaz Giuliano Dolcetti